# Лабораторная работа 
Тема: «Объединение компьютеров в локальную вычислительную сеть»

## 1.  Цель работы:

- Получить практические навыки в соединении компьютеров в локальную сеть;

- Выполнить диагностику и устранить неполадки, возникающие в процессе соединения.

## 2.  Необходимое оборудование и материалы:

- Компьютеры.

- Кабель UTP категории 5.

- Разъемы RJ-45.

- Щипцы для обжима.

- LAN-Tester (Устройство для проверки правильности и качества обжима).

- Сетевые карты.

- Коммутатор или концентратор.

3.  Сведения из теории

3.1 Разъемы RJ-45

Для подключения витых пар используются разъемы стандарта RJ-45 , которые в зависимости от вида кабеля витой пары бывают:

- экранированными или неэкранированными;

- для одножильных или многожильных витых пар;

- конструктивно выполненными со вставками или без вставок. Вставки выполняют роль направляющих для проводников витой пары, упрощающих заправку проводников в корпус разъема.

| Кабель из 4-х неэкранированных витых пар | Разъем RJ-45 для витой пары со вставкой |
| --- | --- |

Корпуса разъемов выполнены из прозрачного пластика, поэтому внутренние части контактов разъема хорошо различимы. Нужно обратить внимание на конструктивное выполнение тех частей контактов, которые предназначены для соединения с проводниками витой пары. Контакты разъемов для многожильных проводников имеют вид двухзубой вилочки, внутренние поверхности зубцов которой имеют заточку по типу ножа и при обжимке прорезают изоляцию проводника, раздвигая его жилы, таким образом создается контакт.

В разъемах для одножильных проводников зубцы вилочки слегка раздвинуты в стороны и при обжимке охватывают жилу с двух сторон, прорезая изоляцию и создавая контакт.

Для разделки витых пар используют специальное устройство (обжим), которое имеет три рабочие области и соответственно выполняет три функции.

Ближе всего к рукояткам устройства располагается область, в которой установлен нож для обрезания проводников витой пары.

В центре находится гнездо для обжима разъема.

В верхней части устройства--область для зачистки наружной изоляции витой пары (внутренняя изоляция проводников не зачищается, а как уже было сказано прорезается контактами разъема).

Устройство для зачистки и обжима витых пар

### 3.2 Последовательность операций при разделке разъема витой пары

Вначале проводят зачистку наружной изоляции кабеля. При зачистке плоского кабеля его упирают в специальный выступ на устройстве, расположенный в области зачистки, чтобы получить глубину зачистки под стандартный разъем, зажимают кабель и рывком производят зачистку. Немного более сложным выглядит процесс зачистки круглых кабелей витых пар. Наружную изоляцию круглого кабеля лучше только слегка надрезать, осторожно поворачивая его в области зачистки, а затем снять кусочек изоляции по кольцевому надрезу вручную.

| Зачистка наружной изоляции круглого кабеля витой пары | Удаление наружной изоляции по кольцевому надрезу |
| --- | --- |

После зачистки разводят провода витой пары в одной плоскости в определенном порядке, выравнивают длину всех проводов и еще раз ровно подрезают. Порядок разводки проводов для разъемов RJ-45 определяется стандартом EIA/TIA568A или EIA/TIA568B.

Стандарт EIA/TIA568B более распространен, хотя принципиальной разницы между этими двумя стандартами нет. Для получения прямого кабеля для подключения к активному оборудованию нужно, чтобы порядок разводки с обоих концов кабеля был одинаковым. Для получения перекрестного (CROSSOVER) кабеля для соединения двух сетевых адаптеров напрямую необходимо с разных концов кабеля использовать разные стандарты.

| 1 белый/зеленый 2 зеленый 3 белый/оранжевый 4 синий 5 белый/сини 6 оранжевый 7 белый/коричневый 8 коричневый |  |  | 1 белый/оранжевый 2 оранжевый 3 белый/зеленый 4 синий 5 белый/синий 6 зеленый 7 белый/коричневый 8 коричневый |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Затем производят заправку проводников в разъем и обжимку. Рекомендуется по возможности использовать разъемы без вставки, так как процесс заправки проводников в корпус такого разъема выполняется проще.

Если конструктивно разъем выполнен без вставки, то проводники аккуратно заправляются в его корпус до упора в торец разъема. Затем вставляют разъем в гнездо обжимного устройства и надавливают до тех пор, пока устройство полностью не закроется.

| Кабель витой пары, подготовленный для заправки в разъем | Заправка проводников витой пары в разъем RG-45 без вставки |
| --- | --- |

| Установка разъема RJ-45 в гнездо обжимного устройства | Обжимка разъема |
| --- | --- |

Если в конструкцию разъема входит вставка, то сначала на проводники витой пары надевается вставка. Вставка имеет форму крышки спичечного коробка, на одной из поверхностей которого имеются прорези по количеству проводников в витой паре. Вставку надевают на проводники таким образом: чтобы прорези были обращены к корпусу разъема. После насаживания вставки проводники витой пары еще раз подрезают и выравнивают срез с краем вставки. Для закрепления вставки в этом положении полезно у ее противоположного конца обжать проводники пальцами, чтобы вставка не смещалась. Затем вставку с проводниками вставляют в корпус разъема до тех пор, пока она не упрется в торец разъема, и обжимают разъем также как в случае разъема без вставки.

## 4.  Порядок выполнения работы

### Задание 1. Соединить два компьютера между собой без использования активного сетевого оборудования типа коммутатора, концентратора.

- Для выполнения работы подгруппа разделяется на несколько бригад. Каждой бригаде студентов предоставляются 2 компьютера, которые необходимо объединить в сеть.

- Включить компьютеры и проверить их работоспособность.

- Установить в компьютеры сетевые карты. Перед установкой сетевых карт необходимо ВЫКЛЮЧИТЬ питание. Обязательно закрепить карты при помощи винта.

- Обжать кабель для соединения двух компьютеров. Обжим выполняется перекрестным способом. Убедиться в успешности обжимки при помощи тестера.

- Соединить компьютеры обжатым кабелем.

- Включить компьютеры.

- Убедиться в исправности сетевых карт. Обычно на сетевых картах имеется индикатор «LINK». Он показывает наличие физического соединения по сетевому кабелю. Соответственно, при отключенном кабеле индикатор гореть не должен, а при правильно подключенном с обоих концов кабеле – должен. Если это так – сетевая карта скорее всего физически исправна.

- Если индикатор не включен, проверить правильность обжима кабеля с помощью тестера и при необходимости повторить обжим кабеля.

- Установить драйверы сетевых карт. Операционная система обнаруживает новое оборудование, если оно поддерживает стандарт Plug and Play. Далее, если драйвер устройства входит в дистрибутив системы – он устанавливается оттуда, если не входит – с носителя, поставляемого вместе с устройством. Дистрибутив Windows находится на диске C в папке \win 98 SE. Драйверы устройств записаны   на диске C в папке \ drivers\. Беспроблемное обнаружение устройства, установка драйверов и отображение сообщения «устройство работает нормально» в свойствах устройства в диспетчере устройств   свидетельствуют об исправности сетевой карты. При неисправности сетевой карты заменить ее и повторить проверку.

- Произвести настройку протокола IP. Назначить компьютерам статические IP-адреса (не одинаковые и принадлежащие одной подсети) и указать маску подсети.

Например:

Убедиться в наличии соединения между компьютерами. Проверку связи между компьютерами можно  выполнить с помощью утилиты ping. Для этого в командной строке вводится ping и адрес проверяемого компьютера. Можно использовать IP-адрес, Net BIOS имя.

Например:

Если проверка проходит нормально, значит сеть полностью работоспособна.

Создать на диске временную папку, установить на нее общий доступ. Со второго компьютера попробовать скопировать в нее файлы. Нормальное копирование данных подтверждает  работоспособность сети.

Задание 2. Соединить компьютеры между собой с использованием активного сетевого оборудования.

- Задание 2 выполняется, после того, как  все  бригады выполнили задание №1.

- Для соединения компьютеров с активным оборудованием необходимо обжать дополнительные кабели (по одному на каждый компьютер). Кабель должен быть прямым, а не перекрестным, то есть иметь одинаковый стандарт обжима с обоих концов. Хотя, в настоящее время часто встречается оборудование, автоматически определяющее тип подключенного кабеля, и способное работать как с тем, так и с другим.

- Подключить все компьютеры к коммутатору или концентратору с помощью подготовленных кабелей.

- Проверить, что все компьютеры находятся в одной подсети, и если это не так, изменить IP-адреса должным образом.

- Проверить, есть ли доступ к общим ресурсам всех компьютеров. При отсутствии доступа проверить правильность обжима кабелей и исправность сетевых карт. Добиться работоспособности всей сети.

### Возможные проблемы при соединении компьютеров:

- Неверно или некачественно обжат кабель. В этом случае процедуру обжимки придется повторить с самого начала.

- Разъем неплотно вставлен в гнездо сетевой карты. Вставлять разъем нужно до защелкивания собачки.

- Неисправна сетевая карта. В этом случае сетевую карту необходимо заменить.

- Неверно прописан IP адрес машины. Оба компьютера должны находиться в одной подсети. Это означает, что маски подсети у них одинаковы, номера подсетей совпадают, а номера хостов могут быть любыми допустимыми, но не одинаковыми.

## 5 Содержание отчета:

- Тема и цель работы

- Теоретические сведения о стандартах обжима витой пары (различие в использовании)

- Последовательность выполнения задания

- Анализ обнаруженных неисправностей и способы их устранения

- Вывод по лабораторной работе (рекомендации по устранению неполадок, порядок проверки неисправностей)

## 6 Контрольные вопросы:

1. Какое оборудование необходимо использовать при объединении двух компьютеров в сеть без активного сетевого оборудования ?

2. Как проверить правильность обжима сетевого кабеля?

3. Какой способ обжима кабеля используется при подключении компьютера к коммутатору?

4. Как определить исправность сетевой карты?

5/ Как проверить наличие связи между компьютерами?

6. В каком случае используются сетевые кабели с перекрестным обжимом?

7. Как должны быть назначены адреса компьютеров одной сети?

8. Как проверить возможность доступа к общим ресурсам сети?

9. Что может быть причиной нарушения связи между компьютерами сети?

10. В чем заключается настройка протокола  IP при объединении компьютеров в сеть?